## Slide 1: PuppiWi用拡張基盤forRPi5
2024年11月24日
水野翔太

## Slide 2: 結線イメージ
FS5103B
FS5103B
FS5103B
FS5103B
5V
サーボモータとラズパイを同じ5V電源で動作させる。
GPIOは図の場所でなくても問題なし。変更可能。

## Slide 3: ドータボードイメージ
servo4
servo3
servo2
servo1
DC
ジャック
それぞれのサーボモータとGPIOの接続は
Servo1:GPIO5
Servo2:GPIO13
Servo3:GPIO19
Servo4:GPIO26
サーボモータと基盤との接続にはピンヘッダを使用することを想定。
接続先は上記のものを希望するが、変更することは可能。

## Slide 4: 部品リスト
DCジャック
  MJ-179PH
    https://akizukidenshi.com/catalog/g/g106568/
  サーボモータとラズパイに電力供給
コネクタ
  FS5103Bと接続するためのもの
  ピンヘッダを使用
    https://akizukidenshi.com/catalog/g/g100167/